## Slide 1
SAMACI
MATERIAL · CRAFT · STANDARD

## Slide 2
SAMACI————品质高定系列 ｜“懂品牌”
SAMACI
材质与工艺基础
02

## Slide 3
Brand Description 品牌叙述
SAMACI
材质与工艺基础
03

## Slide 4
Brand Description｜品牌叙述｜
SAMACI 萨玛奇是好风景家居旗下子品牌 源自于西班牙材料商 独立生产团队 材质严格把关，进口真皮 材料、配件和工艺师傅均来自广东 极高自由度的满足客户家居需求
SAMACI
材质与工艺基础
04

## Slide 5
Brand Description｜品牌叙述｜
SAMACI 的产品定位要高于目前好风景产品，主力产品为意大利各大品牌的“复刻” 并且材料选用和对工艺的要求较高。 木材，海绵，五金和羽绒等原材料均为广东发回 设计师，样板师及工人师傅也是广东团队，产品全部专线定制，保证工艺和品质。 目标客群为大宅\别墅和对产品设计、材质工艺有高品质要求的客户
SAMACI
材质与工艺基础
05

## Slide 6
Technological advantages 选材
SAMACI
材质与工艺基础
06

## Slide 7
Technological advantages｜材质工艺｜
木材 ·采用俄罗斯进口落叶松 ——全A级材（中龄/高寒地带木质坚韧） ·药水侵泡除虫杀菌 ·烘干+风干控制含水率12%左右（不易变形、开裂） ·六面抛光
·落叶松木质硬，握钉力强 ·沙发不仅要承受静荷载，更重要的是动荷载及冲击荷载
SAMACI
材质与工艺基础
07

## Slide 8
Technological advantages｜材质工艺｜
海绵 ·东亚/穗丰品牌海绵 ·不加粉粗孔高回弹海绵 ·多层不同密度海绵、复合坐感（40D，45D，50D）
复合坐感一般用3-4层海绵不同厚度和尺寸来调节。底部一般用高密度海绵做为支撑层提供良好的支撑性，中间层用中密度海绵做软硬度调节，上层用低密高回弹/记忆棉做舒适层调节。
SAMACI
材质与工艺基础
08

## Slide 9
Technological advantages｜材质工艺｜
弹簧绷带 ·电镀铬高锰弹簧 3.8mm拱簧 ·进口超强黑红绷带（100股以上，与宽度无关） ·全系YKK拉链
SAMACI
材质与工艺基础
09

## Slide 10
Technological advantages｜材质工艺｜
填充 ·优质白鹅绒高绒 ·珍珠颗粒棉 ·超柔丝绵 ·乳胶颗粒
SAMACI
材质与工艺基础
10

## Slide 11
Technological advantages｜材质工艺｜
羽绒
珍珠颗粒棉
超柔丝棉
乳胶颗粒
SAMACI
材质与工艺基础
11

## Slide 12
Technological advantages｜材质工艺｜
面料 ·头层真皮（时增、柏菲、华达、亚岛） ·混纺棉麻（玛雅） ·磨砂布（摩图） ·马鞍皮
SAMACI
材质与工艺基础
12

## Slide 13
Technological advantages｜材质工艺｜
真皮类别区分
·普通荔枝纹（压纹较重，能遮住更多皮伤）
·摔纹皮（在滚筒反复摔打形成的自然纹路手感较柔软）
·纳帕皮（将真皮经过特殊工艺处理，触感柔软表面细腻 韧性较好）
·半青皮（行业内叫半粒面皮，表面浅的涂层打磨。皮质细腻透气性好）
·全青皮（全粒面皮，是直接用生皮柔制，只是表面染色，表面未加涂层。 亲肤效果很好韧性很好）
SAMACI
材质与工艺基础
13

## Slide 14
棉麻面料是由棉和麻混纺合成的纺织品。 ·环保：是由天然棉和麻为材料混纺而成，没有使用化学染料 ·透气：拥有良好的透气性，能有效的吸收人体的微汗，维持身体干爽舒适 ·耐用抗皱：拥有良好的耐磨性和耐腐蚀性，长时间保持良好的外观
Technological advantages｜材质工艺｜
SAMACI
材质与工艺基础
14

## Slide 15
SAMACI————品质高定系列 ｜“懂产品”
SAMACI
材质与工艺基础
15

## Slide 16
CONTENTS
Brand Description 产品认知 Technological advantages 面料适配 Sales method 产品改版
SAMACI
材质与工艺基础
16

## Slide 17
product awareness 产品认知
SAMACI
材质与工艺基础
17

## Slide 18
Brand Description｜品牌叙述｜
SAMACI 萨玛奇是好风景家居旗下子品牌 源自于西班牙材料商 独立生产团队 材质严格把关，进口真皮 材料、配件和工艺师傅均来自广东 极高自由度的满足客户家居需求
SAMACI
材质与工艺基础
18

## Slide 19
Fabric 不同类型产品适配不同面料
SAMACI
材质与工艺基础
19

## Slide 20
Fabric adaptation 面料适配
SAMACI
材质与工艺基础
20

## Slide 21
面料更换
SAMACI
材质与工艺基础
21

## Slide 22
Fabric 原则上布艺和真皮可通换 考虑舒适型及外观效果 棉麻 磨砂布 真皮（等级）
SAMACI
材质与工艺基础
22

## Slide 23
Edge opening process 开边工艺 前后同材质
SAMACI
材质与工艺基础
23

## Slide 24
Edge opening process 模块化产品 部位加减尺寸 弧形沙发
SAMACI
材质与工艺基础
24

## Slide 25
Luxury Stone 奢石
SAMACI
材质与工艺基础
25

## Slide 26
Fabric 奢石区分 真假大理石 选版\成品 做法 产地
SAMACI
材质与工艺基础
26

## Slide 27
SAMACI
材质与工艺基础
27

## Slide 28
SAMACI————品质高定系列 ｜“懂行”
SAMACI
材质与工艺基础
28

## Slide 29
客户改善越来越多、欣赏水平提升 选择高品质和具有设计感产品的客户逐渐从一线城市扩散到省会、地级市
SAMACI
材质与工艺基础
29

## Slide 30
inotti Poliform Baxter Cassina...... 明白材质之间的“区别”—— 棉麻、真皮（分辨好坏）
SAMACI
材质与工艺基础
30
提升专业度 了解“同行” 产品/价格/服务 专业知识-M

## Slide 31
行业低价“套路” ·材质说表象（只说皮） ·外发工厂代工（货不对版） ·内部材料更换 ·无售后
SAMACI
材质与工艺基础
31

## Slide 32
以全案思维
·产品来源、设计理念 ·同款、品牌店价差 ·材质、工艺细节 ·类比同行（例其他商场同款价格） ·产品自信
SAMACI
材质与工艺基础
32

## Slide 33
未完·待续·······
SAMACI
MATERIAL · CRAFT · STANDARD